Nazwa Wykonawcy_______________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy________________________________________________________________________________

REGON: _______________________________          NIP: ________________________________________________

Telefon ________________________________          Telefax ______________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________________________

# OFERTA

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35

80-563 Gdańsk

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego 
na dostawę pojazdu przystosowanego do przewozu psów służbowych dla potrzeb Morskiego Oddziału Straży Granicznej, składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Akceptujemy warunki płatności.

Oferujemy dostawę pojazdu do przewozu psów służbowych:

_______________________________________________________________________________________

/podać producenta i model pojazdu/

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy dotyczących 
w szczególności terminu wykonania i warunków płatności, za następującą cenę brutto:

______________________________________________

Deklarujemy następujące zużycie energii: _______ MJ/km.

Deklarujemy następującą emisję dwutlenku węgla: ________ g/km.

Deklarujemy następującą emisję zanieczyszczeń: ________ mg/km.

Oświadczamy, że na dostarczony pojazd do przewozu psów służbowych udzielimy gwarancji jakości na okres ________________________________ na cały pojazd bez limitu kilometrów.

/nie krócej niż 2 lata/

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wykonanie niżej wymienionych części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(Należy podać zakres prac zleconych podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – o ile jest znana. W razie braku wpisu Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.)

Oświadczamy, że oferowany pojazd do przewozu psów służbowych będzie posiadał następujące parametry techniczne:

|  | I. Warunki ogólne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr: | Wymagania Zamawiającego: | Informacje, jakie należy wpisać w kol. 5 | Oferta wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rodzaj. | Homologowany wg kat. M1 (osobowy) lub N1 (ciężarowy) o nadwoziu zamkniętym, pięciomiejscowy w układzie funkcjonalnym zgodnym ze schematem określonym w części VII Schemat pojazdu Opisu przedmiotu zamówienia. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 2. | Rok produkcji. | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, nowy, nieużywany, nierejestrowany. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE ( jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 3. | Warunki techniczne i formalne. | Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 4. | Barwa nadwozia. | Dowolna. Lakier metalizowany. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 5. | Gwarancja. | Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż dwa lata na cały samochód bez limitu przebiegu kilometrów licząc od dnia protokolarnego odbioru pojazdu przez Zamawiającego. | Okres gwarancji w latach |  |
| 6. | Warunki serwisowania. | Okresowa obsługa techniczna bez względu na zakres wykonywanych czynności nie częściej niż co 15.000 kilometrów lub jeden rok. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producentów samochodów i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy samochodzie i wyposażeniu w celu spełniania warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w realizacji zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z używaniem samochodu w danej dobie. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 7. | DMC. | Do 2500 kg. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 8. | Ładowność | Min. 500 kg (różnica między DMC i masą własną pojazdu). | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  | II. Silnik: |  |  |  |
| 1. | Rodzaj. | Z zapłonem samoczynnym lub iskrowym. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 2. | Pojemność skokowa. | Nie mniej niż 950 cm3 | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 3. | Moc. | Nie mniej niż 65 kW | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  | III. Układy: |  |  |  |
| 1. | Przeniesienia napędu. | Napędzane koła min. osi przedniej. Skrzynia przekładniowa – min. 5 przełożeń do jazdy do przodu | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 2. | Hamulcowy. | Co najmniej z systemami: 1) zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; 2) stabilizacji toru jazdy. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 3. | Kierowniczy. | Ze wspomaganiem. Przystosowany do ruchu prawostronnego - kierownica po lewej stronie. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  | IV. Wyposażenie: |  |  |
| 1. | Bezpieczeństwo. | Minimum: poduszki powietrzne czołowe oraz kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 2. | Zabezpieczenie antykradzieżowe. | Minimum jedno elektroniczne. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 3. | Kolumna kierownicy. | Regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 4. | Zamek centralny. | Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 5. | Klimatyzacja/ ogrzewanie. | Klimatyzacja montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 6. | Lusterka boczne. | Sterowane elektrycznie i podgrzewane. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 7. | Instalacja radiowa. | Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 8. | Wnętrze pojazdu. | Dywaniki gumowe: komplet dedykowany przez producenta lub dystrybutora pojazdu. Ściany boczne, poszycie drzwi, sufit, elementy konstrukcyjne nadwozia, otwory technologiczne pokryte elementami z tworzyw sztucznych lub innym materiałem tapicerskim. Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta materiałem łatwo zmywalnym. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 9. | Koła i ogumienie. | Ogumienie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r., fabrycznie nowe. - do jazdy w warunkach letnich na obręczach lekkostopowych – 1 komplet, do jazdy w warunkach zimowych na obręczach lekkostopowych lub stalowych (w przypadku zastosowania obręczy stalowych wymagane pełne kołpaki oferowane przez producenta pojazdu) – 1 komplet. Przez komplet rozumieć należy obręcz + oponę (x 5 szt. – w przypadku wystąpienia koła zapasowego). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba komplety kół wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w kołach. Stosowanie zamienne kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 10. | Trójkąt ostrzegawczy | Posiadający homologację zgadną z Regulaminem 27 EKG ONZ | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |

| 11. | Gaśnica. | 1 szt. Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Apteczka. | Typu samochodowego 1 szt. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  | V. Część pasażerska: |  |  |
| 1. | Drzwi. | 1) Boczne: a) jednoskrzydłowe kierującego z lewej strony i pasażera z prawej strony pojazdu, częściowo przeszklone, szyby opuszczane/ podnoszone elektrycznie; b) dla II rzędu siedzeń – przesuwne z prawej oraz lewej strony pojazdu albo jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone. Sposób otwierania drzwi bocznych zamieszczono na schemacie 2) Tyłu nadwozia – unoszone lub dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone. Szyba podgrzewana, wyposażone w jedną lub dwie wycieraczki szyby. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 2. | Siedzenia. | Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym, dwa fotele w pierwszym rzędzie, trzy fotele lub kanapa trzymiejscowa w drugim rzędzie z możliwością złożenia oraz demontażu. Układ siedzeń zamieszczono na schemacie określonym w części VII Opisu przedmiotu zamówienia. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 3. | Przestrzeń bagażowa / do przewozu psów | 1. Przestrzeń pasażerska ma być oddzielona od przestrzeni bagażowej w taki sposób aby uniemożliwić bezpośredni kontakt z psem jak również z jego zapachem (szczelnie odizolowana), z przestrzeni pasażerskiej do przestrzeni bagażowej ma być wykonany dostęp poprzez przesuwną szybę – minimalne wymiary otworu 200mm×250mm. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  |  | 2. Klatka przystosowana do przewozu psów musi posiadać ściany boczne, ścianę górną i drzwi w zabudowie aluminiowej, zbudowane z rurek aluminiowych o średnicy co najmniej 15 mm i grubości ścianki rurki co najmniej 2 mm, rurki odporne na działanie psów- wyginanie, przegryzanie, pręty usytuowane w odległości nie większej niż 4 cm od siebie. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  |  | 3. Podłoga umożliwiająca usuwanie nieczystości po psie, antypoślizgowa | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  |  | 4. Klatki (lub klatka) muszą być na stałe przedzielone w środkowej części ścianką o grubości 20 mm z materiału wodoodpornego, zamontowana w taki sposób, aby uniemożliwić bezpośredni kontakt pomiędzy przewożonymi psami. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  |  | 5. Drzwi klatki - zamykane na skobel oraz zamek metalowy nierdzewny zamykany na klucz oddzielnie dla każdego boksu. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  |  | 6. Zawiasy drzwiczek metalowe nierdzewne. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  |  | 7. Klatka musi być na stałe przymocowana do nadwozia pojazdu ( podłogi), jednakże musi istnieć możliwość łatwego jej montażu i demontażu. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |

|  |  | 8. Powinna wypełniać jak największą objętość w przestrzeni jej zamontowania. Minimalne wymiary zamontowanej klatki (klatek): 90×110×70 (dł.×szer.×wys.). | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9. Przestrzeń przewidziana do przewozu psów wyposażona w system ogrzewania / wentylacji / klimatyzacji zapewniający przewożonym zwierzętom warunki tożsame z warunkami możliwymi do uzyskania w przestrzeni pasażerskiej. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  |  | 10. Nad przestrzenią do przewozu psów (na bokach) dwa źródła światła typu LED . | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
|  | VI. Wymagania dodatkowe: |
| 1. | Dokumentacja pojazdu | Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: 1) Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 110 j.t. z późn. zm.). 2) Książkę gwarancyjną pojazdu oraz książki gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe. Książka gwarancyjna może być prowadzona w formie elektronicznej. 3) Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 2. | Dostępność serwisu | Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 150 km od m. Gdańsk. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 3. | Miejsce dostawy | Morski Oddział Straży Granicznej; 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35 | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |
| 4. | Termin dostawy | Do dnia 30.11.2020 r. | TAK (jeśli spełnia wymagania) lub NIE (jeśli nie spełnia wymagań) |  |

Oświadczamy, że 1:

 wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego.

  nie przekazujemy danych osobowych innych, niż bezpośrednio nas dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1

  TAK

  NIE

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

_____________, dnia ____.____.2020 r.

Podpisano ______________________________________

(podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się 
co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).

1 zaznaczyć odpowiednie.

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO;

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO;

3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia średniorocznie mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EURO.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)